Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-261).

Программа направлена на обеспечение конкурентоспособности и финансовой устойчивости муниципального предприятия муниципального образования «Чупинское городское поселение» «Чупинский комбинат благоустройства» (далее – МУП «Чупинский комбинат благоустройства»), а также роста уровня и качества жизни потребителей, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении предприятия за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Программа разработана по результатам энергетического обследования и анализа данных по энергопотреблению многоквартирными домами,  проведенного в сентябре – октябре 2016 года непосредственно специалистами муниципального предприятия «Чупинский комбинат благоустройства».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в сфере управления многоквартирными домами за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

# Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017-2020 годы

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 - 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 10.07.2012 N 109-ФЗ). - Жилищный кодекс Российской Федерации. - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики». - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2013 №109 «Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». - Приказ Минрегиона России от 08.04.2011 №161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома». - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». - Приказ Минэнерго России от 07.04.2010 №149 «Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов» - Приказ Минэнерго России от 16.04.2010 №178 «Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов». - Приказ Минпромторга России от 21.01.2011 №57 «Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии». - Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». - Приказ Минэнерго России от 22.03.2011 №86 «Об утверждении Методических рекомендаций по техническим характеристикам систем и проборов учета электрической энергии на основе технологий интеллектуального учета». - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 №591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №2446-р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - иные нормативные правовые акты федерального, регионального законодательства, а также органов местного самоуправления. |
| Заказчик программы | Муниципальное образование «Чупинское городское поселение» |
| Разработчики программы | Муниципальное предприятие муниципального образования «Чупинское городское поселение» «Чупинский комбинат благоустройства» (МУП «Чупинский комбинат благоустройства») |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа рассчитана на период 2017 – 2020 гг. Реализация Программы осуществляется в два этапа. На первом этапе (2017 – 2018 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть: - осуществление необходимых организационных мероприятий; - приобретение и замена в местах общего пользования многоквартирных домов энергоэффективного (энергосберегающего) светового оборудования, оконных и дверных блоков; - полная замена запорной арматуры и восстановление теплоизоляции трубопровода на внутридомовой системе отопления в домах; - оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергоресурсов. На втором этапе (2019 – 2020 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть: - текущая замена и поддержание в рабочем состоянии энергосберегающего оборудования; - текущий ремонт и поддержание в рабочем состоянии внутридомовых инженерных сетей; - проведение текущих мероприятий по тепловому контуру домов. |
| Цель программы | Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в сфере управления многоквартирными домами за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Основные задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включая проведение энергоаудита и составление энергопаспортов на дома, заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями; - оснащение потребителей общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов, включенными в государственный реестр средств измерений и допущенных к применению на территории Российской Федерации; - проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности внутридомовых систем теплоснабжения и электроснабжения; -существенное снижение доли энергетических издержек в себестоимости услуг (работ) непосредственно муниципального предприятия; - существенное снижение нагрузки по оплате энергоснабжения населения при одновременном обеспечении потребителей качественными энергетическими услугами по доступной цене. |
| Основные целевые индикаторы | Целевыми индикаторами для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов являются: - объемы потребления электрической энергии (ЭЭ), тыс. кВт.ч; - объемы потребления тепловой энергии (ТЭ), Гкал. - ежегодные затраты на оплату потребителями ТЭ, тыс. руб. - ежегодные затраты на оплату потребителями ЭЭ на общедомовые нужды, тыс. руб. - обеспечение потребителей общедомовыми приборами учета ТЭ, ед. - замена устаревших индивидуальных приборов учета ЭЭ на новые, класса точности 2,0 и выше, ед. |
| Основные целевые показатели | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении (тыс. кВт.ч); 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 3. снижение потребления ЭЭ в денежном выражении (тыс. руб.); 4. снижение потребления тепловой энергии в денежном выражении (тыс. руб.); 5. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, ед. |
| Перечень основных разделов программы | РАЗДЕЛ 1. Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017-2020 годы РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика предприятия и объектов. Данные по энергопотреблению объектами предприятия по состоянию на 10.11.2016. РАЗДЕЛ 3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на достижение значений целевых показателей и финансовые потребности для его выполнения. РАЗДЕЛ 4. Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для МУП «Чупинский комбинат благоустройства» по итогам реализации настоящей программы. РАЗДЕЛ 5. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы. РАЗДЕЛ 6. Приложения к программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017-2020 годы |

# Краткая характеристика ПРЕДПРИЯТИЯ и его объектов.  Данные по энергопотреблению объектами предприятия по состоянию на 10.11.2016

## Краткая характеристика предприятия

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Чупинское городское поселение» «Чупинский комбинат благоустройства» (МУП «Чупинский комбинат благоустройства») зарегистрировано 20.04.016 года (ОГРН 1161001053872) по юридическому адресу: Республика Карелия Лоухский район поселок Чупа улица Коргуева дом 7а. Основанием создания предприятия явилось Распоряжение Администрации Чупинского городского поселения от 14.03.2016 №30-Р.

Основными видами деятельности муниципального предприятия являются: управление недвижимым имуществом, благоустройство придомовых территорий и т.д.

Фактически муниципальное предприятие начало хозяйственную деятельность по управлению многоквартирными домами с «01» июня 2016 года.

По состоянию на 10.11.2016 года в управлении муниципального предприятия находился 41 многоквартирный жилой дом, общей площадью более 50 тыс.кв.м. В обслуживаемом жилищном фонде проживает 1815 человек.

Директор предприятия – Иванова Наталья Николаевна, действующая на основании Устава предприятия.

## Общие показатели деятельности за предыдущий период

Справка: в связи с тем, что МУП «Чупинский комбинат благоустройства» - предприятие, вновь созданное и осуществляет свою хозяйственную деятельность в аналогичных условиях и в сопоставимых ценах прежней управляющей организации ООО «ТЭЗИС» в качестве базовых показателей, для расчета объема потребления энергетических ресурсов базового года приняты объемы потребления за 2015 год.

Ряд основных целевых показателей рассчитаны прогнозно на основании анализа данных работы ООО «ТЭЗИС» в период  с сентября 2012 года по май 2016 года включительно.

В расчетах учтено фактическое состояние конструктивных элементов зданий и внутридомовых инженерных сетей, а также требования нормативно-правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Характеристика объектов предприятия

В управлении муниципального предприятия по состоянию на 10.11.2016г. находится 41 объект - многоквартирные жилые дома общей площадью 50087,88 кв.м., из нее площадь жилых помещений - 47380,21 кв.м. (1022 квартиры), нежилых помещений – 2707,7 (офисы, магазины и т.д.).  В частной собственности находится 43873,95 кв.м., в муниципальной собственности – 6199,53 кв.м. и государственной собственности – 14,4 кв.м.

Все объекты расположены в границах Чупинского городского поселения, 35 домов находятся в поселке Чупа на улице Коргуева (6), Пионерская (19), Железнодорожная (3), Прибрежная (1), Советская (1), Гористая (1), Приозерная (1), Чупинка (2), Северная (1)  и 6 домов – на станции Чупа на улице Вокзальная.

Средний процент износа жилищного фонда составляет около 40%. Объект самой ранней постройки расположен по адресу: ул. Советская, 51 (1951 год), объект самой поздней постройки по адресу: ул. Гористая, 29 (1995 год).

Технические характеристики каждого из объектов, даты их ввода в эксплуатацию и процент износа представлены в таблице № 1.

Все объекты подключения к источникам энергоснабжения поселка Чупа (электроснабжения, теплоснабжения).

Для освещения мест общего пользования объектов, включая лестничные клетки, подвальные и чердачные помещения, тамбура, под козырьками, в настоящее время применяются электрические лампы накаливания средней мощностью 40 Вт. Данное осветительное оборудование низкого класса энергетической эффективности, и как следствие, объем электропотребления для освещения мест общего пользования практически постоянно превышает установленные норматив на общедомовые нужды (далее – ОДН). Особенно значительные превышения объема потребленного энергоресурса в сравнении с нормативом прослеживаются в осенне-зимний период.

Удельная нормативная и фактическая тепловая характеристика объектов, рассчитана по данным отопительного сезона 2016/2017 года (сентябрь – ноябрь) и приведена в таблице № 2.

Высокий износ объектов, включая строительные конструкции зданий и инженерные внутридомовые сети отопления, отсутствие системы контроля за рациональным расходование энергоресурсов, незавершенность оснащения приборами учета потребляемой тепловой энергии являются на сегодня основными причинами, приводящими к нерациональному использованию тепловой энергии.

Таблица № 1

| Адрес МКД | Номер дома |  | Характеристика МКД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода МКД в экспл. | Срок службы МКД, лет | Процент износа, % | Материал стен, перекрытий | Тип крыши | Тип фундамента | Этаж- ность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5А | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Коргуева | 1 | 1979 | 37,00 | 25,9 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный сборный | 5 | 2 | 40 |
| Коргуева | 3 | 1986 | 30,00 | 21,0 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 5 | 2 | 40 |
| Коргуева | 5 | 1985 | 31,00 | 21,7 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутобетонный | 5 | 4 | 60 |
| Коргуева | 7 | 1989 | 27,00 | 18,9 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Столбчатый железобетонный | 5 | 3 | 50 |
| Коргуева | 7а | 1992 | 24,00 | 16,8 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутобетонный | 2 | 1 | 2 |
| Коргуева | 9 | 1987 | 29,00 | 20,3 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 5 | 4 | 60 |
| Пионерская | 15 | 1971 | 45,00 | 87,0 | Рубл. деревянные | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 3 | 12 |
| Пионерская | 35 | 1994 | 22,00 | 15,4 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Плоская, битумная | Столбчатый железобетонный | 5 | 5 | 74 |
| Пионерская | 37 | 1993 | 23,00 | 16,1 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 3 | 18 |
| Пионерская | 48а | 1983 | 33,00 | 23,1 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Столбчатый железобетонный | 5 | 6 | 90 |
| Пионерская | 50 | 1978 | 38,00 | 26,6 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Столбчатый железобетонный | 5 | 2 | 40 |
| Пионерская | 56 | 1977 | 39,00 | 27,3 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный крупноблочный | 5 | 4 | 56 |
| Пионерская | 61 | 1956 | 60,00 | 48,0 | Кирпичные с дерев.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 1 | 8 |
| Пионерская | 63 | 1965 | 51,00 | 35,7 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный сборный | 3 | 2 | 23 |
| Пионерская | 64 | 1964 | 52,00 | 36,4 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Столбчатый железобетонный | 3 | 2 | 24 |
| Пионерская | 65 | 1967 | 49,00 | 34,3 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Сборный железобетонный | 6 | 4 | 74 |
| Пионерская | 67 | 1959 | 57,00 | 45,6 | Кирпичные с дерев.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 1 | 8 |
| Пионерская | 68 | 1963 | 53,00 | 37,1 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный сборный | 3 | 2 | 23 |
| Пионерская | 69 | 1969 | 47,00 | 32,9 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный крупноблочный | 3 | 2 | 22 |
| Пионерская | 72 | 1963 | 53,00 | 37,1 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный сборный | 3 | 2 | 21 |
| Пионерская | 73 | 1962 | 54,00 | 43,2 | Кирпичные с дерев.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 1 | 8 |
| Пионерская | 74 | 1971 | 45,00 | 36,0 | Бетонные блоки | Скатная шиферная | Ленточный крупноблочный | 5 | 2 | 38 |
| Пионерская | 75 | 1970 | 46,00 | 32,2 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 4 | 2 | 32 |
| Пионерская | 82 | 1962 | 54,00 | 87,0 | Рубленные деревянные | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 1 | 8 |
| Пионерская | 96 | 1959 | 56,00 | 44,8 | Кирпичные с дерев.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 1 | 8 |
| Железнодорожная | 25а | 1986 | 30,00 | 21,0 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 3 | 12 |
| Железнодорожная | 27 | 1975 | 41,00 | 28,7 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный cборный | 2 | 1 | 8 |
| Железнодорожная | 28 | 1980 | 36,00 | 25,2 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 3 | 1 | 11 |
| Вокзальная | 1 | 1987 | 29,00 | 23,2 | Бетонные блоки | Скатная шиферная | Ленточный крупноблочный | 3 | 4 | 24 |
| Вокзальная | 3 | 1960 | 56,00 | 39,2 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 1 | 8 |
| Вокзальная | 4 | 1963 | 53,00 | 37,1 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 1 | 8 |
| Вокзальная | 5 | 1968 | 48,00 | 33,6 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 1 | 8 |
| Вокзальная | 6 | 1976 | 40,00 | 32,0 | Монолитные | Скатная шиферная | Сборный железобетонный | 2 | 2 | 12 |
| Вокзальная | 11 | 1976 | 40,00 | 32,0 | Монолитные | Плоская, битумная | Сборный железобетонный | 2 | 2 | 12 |
| Гористая | 29 | 1995 | 21,00 | 14,7 | Кирпичные с ж/б.перекрытиями | Скатная шиферная | Столбчатый железобетонный | 2 | 3 | 18 |
| Приозерная | 21 | 1974 | 42,00 | 33,6 | Бетонные блоки | Скатная шиферная | Столбчатый железобетонный | 5 | 2 | 35 |
| Северная | 6а | 1989 | 27,00 | 54,0 | Рубл. деревянные | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 1 | 3 | 3 |
| Чупинка | 20 | 1974 | 42,00 | 84,0 | Рубл. деревянные | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 1 | 2 | 2 |
| Чупинка | 21 | 1974 | 42,00 | 84,0 | Рубл. деревянные | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 1 | 2 | 2 |
| Советская | 54 | 1951 | 33,00 | 87,0 | Рубл. деревянные | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 2 | 8 |
| Прибрежная | 2 | 1983 | 33,00 | 66,0 | Рубл. деревянные | Скатная шиферная | Ленточный бутовый | 2 | 2 | 12 |
| ИТОГО | 41 | х | 41,0 | 38,2% | х |  | х | х | 94,00 | 1 022 |

Таблица № 2

| №№ пп | Адрес МКД | Удельная нормативная отопительная характеристика жилого здания, Гкал/ч*м3 * oC | Удельная фактическая отопительная характеристика жилого здания, Гкал/ч*м3 * oC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | построен- ного до 1958 года | построен- ного до 1958 года | построен- ного после 1958 года | построен- ного после 1958 года |
| 1 | 2А | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | ул. Вокзальная, д.1 | - | 0,43 | - | 0,38 |
| 2 | ул. Вокзальная, д.3 | - | 0,59 | - | 0,52 |
| 3 | ул. Вокзальная, д.4 | - | 0,59 | - | 0,71 |
| 4 | ул. Вокзальная, д.5 | - | 0,59 | - | 0,93 |
| 5 | ул. Вокзальная, д.6 | - | 0,53 | - | 0,69 |
| 6 | ул. Вокзальная, д.11 | - | 0,53 | - | 0,64 |
| 7 | ул. Гористая, д.29 | - | 0,47 | - | 0,38 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д.25а | - | 0,50 | - | 0,39 |
| 9 | ул. Железнодорожная, д.27 | - | 0,52 | - | 0,39 |
| 10 | ул. Железнодорожная, д.28 | - | 0,52 | - | 0,38 |
| 11 | ул. Коргуева, д.1 | - | 0,42 | - | 0,34 |
| 12 | ул. Коргуева, д.3 | - | 0,40 | - | 0,18 |
| 13 | ул. Коргуева, д.5 | - | 0,38 | - | 0,28 |
| 14 | ул. Коргуева, д.7а | - | 0,45 | - | 0,29 |
| 15 | ул. Коргуева, д.7 | - | 0,38 | - | 0,26 |
| 16 | ул. Коргуева, д.9 | - | 0,37 | - | 0,21 |
| 17 | ул. Пионерская, д.15 | - | 0,53 | - | 0,27 |
| 18 | ул. Пионерская, д.35 | - | 0,37 | - | 0,28 |
| 19 | ул. Пионерская, д.37 | - | 0,47 | - | 0,30 |
| 20 | ул. Пионерская, д.48а | - | 0,37 | - | 0,18 |
| 21 | ул. Пионерская, д.50 | - | 0,41 | - | 0,30 |
| 22 | ул. Пионерская, д.56 | - | 0,37 | - | 0,19 |
| 23 | ул. Пионерская, д.61 | 0,45 | - | 0,41 | - |
| 24 | ул. Пионерская, д.63 | - | 0,47 | - | 0,30 |
| 25 | ул. Пионерская, д.64 | - | 0,45 | - | 0,29 |
| 26 | ул. Пионерская, д.65 | - | 0,38 | - | 0,49 |
| 27 | ул. Пионерская, д.67 | - | 0,53 | - | 0,56 |
| 28 | ул. Пионерская, д.68 | - | 0,47 | - | 0,34 |
| 29 | ул. Пионерская, д.69 | - | 0,48 | - | 0,41 |
| 30 | ул. Пионерская, д.72 | - | 0,47 | - | 0,38 |
| 31 | ул. Пионерская, д.73 | - | 0,50 | - | 0,51 |
| 32 | ул. Пионерская, д.74 | - | 0,42 | - | 0,27 |
| 33 | ул. Пионерская, д.75 | - | 0,45 | - | 0,65 |
| 34 | ул. Пионерская, д.82 | - | 0,55 | - | 0,66 |
| 35 | ул. Пионерская, д.96 | - | 0,53 | - | 0,66 |
| 36 | ул. Прибрежная, д.2 | - | 0,52 | - | 0,40 |
| 37 | ул. Приозерная, д.21 | - | 0,42 | - | 0,22 |
| 38 | ул. Северная, д.6а | - | 0,71 | - | 0,50 |
| 39 | ул. Советская, д.54 | 0,48 | - | 0,48 | 0,26 |
| 40 | ул. Чупинка, д.20 | - | 0,78 | - | 0,56 |
| 41 | ул. Чупинка, д.21 | - | 0,78 | - | 0,56 |

## Характеристика энергетического хозяйства объектов

Система электроснабжения

Все многоквартирные  дома подключены к сетям электроснабжения поселка Чупа и станция Чупа, обслуживаемые тремя сетевыми организациями:

- ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» г. Кемь - 19 домов;

- АО «ПСК» г. Петрозаводск - 16 домов;

- ООО «Русэнерго» г. Мурманск - 6 домов.

35-ть многоквартирных домов, имеют тридцать семь вводов, оборудованных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии (далее ОПУ ЭЭ).

6-ть многоквартирных домов, расположенных на улице Вокзальная станции Чупа и обслуживаемых ООО «Русэнерго» имеют шесть вводов, на которых ОПУ ЭЭ отсутствуют.

Границы разграничения балансовой принадлежности электрических сетей определены актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии в 35-ти  многоквартирных домах является  АО «ТНС энерго Карелия» г. Петрозаводск, в 6-ти многоквартирных домах, расположенных на станции Чупа – Мурманский отдел Октябрьского филиала ООО «Русэнергосбыт» г. Мурманск.

Договор энергоснабжения электрической энергией с ресурсоснабжающей организацией находится в стадии заключения.

Объемы потребления энергоресурса за базовый период, количество осветительных приборов, установленных в местах общего пользования домов, подробно указаны в расчетах к соответствующим пунктам мероприятий Программы.

Система теплоснабжения

Все многоквартирные  дома подключены к централизованным сетям теплоснабжения поселка Чупа и станция Чупа, обслуживаемые теплоснабжающей организацией ООО «Карелэнергоресурс» г. Петрозаводск и ее подрядчиком ООО «ТСО Лоухи».

24-е многоквартирных дома, имеют двадцать пять вводов, оборудованных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии (далее – ОПУ ТЭ), из них:

- 12-ть многоквартирных домов – ОПУ ТЭ марки «ВЗЛЕТ_ТСРВ»;

- 9-ть многоквартирных домов – ОПУ ТЭ марки «MULTICAL-601»;

- 3 многоквартирных домов – марки «Т-21».

17-ть многоквартирных домов, имеют семнадцать вводов, на которые ОПУ ТЭ собственниками не установлены.

Характеристика прокладки внутридомовой системы отопления многоквартирных домов приведена в таблице № 3.

Таблица № 3 №№ пп Адрес МКД Характеристика внутридомовой системы теплоснабжения 1 2 12 1 ул. Коргуева, д. 3 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 2 ул. Коргуева, д. 5 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 3 ул. Коргуева, д. 7 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 4 ул. Пионерская, д. 35 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 5 ул. Пионерская, д. 37 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 6 ул. Пионерская, д. 48а Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 7 ул. Пионерская, д. 50 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 8 ул. Пионерская, д. 56 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 9 ул. Пионерская, д. 74 Двухтрубная разводка теплосетей по техническому подвалу 10 ул. Пионерская, д. 75 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 11 ул. Гористая, д. 29 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 12 ул. Приозерная, д. 21 Двухтрубная разводка теплосетей по техническому подвалу 13 ул. Коргуева, д. 1 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 14 ул. Коргуева, д. 7а Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 15 ул. Пионерская, д. 63 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 16 ул. Пионерская, д. 64 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 17 ул. Вокзальная, д. 4 Однотрубная разводка теплосетей от внешней стены 18 ул. Вокзальная, д. 6 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 19 ул. Вокзальная, д. 11 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 20 ул. Пионерская, д.15 Однотрубная разводка теплосетей от внешней стены 21 ул. Железнодорожная, д. 25а Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 22 ул. Коргуева, д. 9 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 23 ул. Вокзальная, д. 1 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 24 ул. Вокзальная, д. 5 Однотрубная разводка теплосетей от внешней стены 25 ул. Пионерская, д. 61 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 26 ул. Пионерская, д. 65 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 27 ул. Пионерская, д. 67 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 28 ул. Пионерская, д. 68 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 29 ул. Пионерская, д. 69 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 30 ул. Пионерская, д. 72 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 31 ул. Пионерская, д. 73 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 32 ул. Прибрежная, д. 2 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 33 ул. Вокзальная, д. 3 Однотрубная разводка теплосетей от внешней стены 34 ул. Советская, д. 54 Однотрубная разводка теплосетей от внешней стены 35 ул. Железнодорожная, д. 27 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей 36 ул. Железнодорожная, д. 28 Чердачная двухтрубная разводка теплосетей 37 ул. Северная, д. 6а Однотрубная разводка теплосетей от внешней стены 38 ул. Чупинка, д. 20 Однотрубная разводка теплосетей от внешней стены 39 ул. Чупинка, д. 21 Однотрубная разводка теплосетей от внешней стены 40 ул. Пионерская, д. 82 Однотрубная разводка теплосетей от внешней стены 41 ул. Пионерская, д. 96 Подвальная двухтрубная разводка теплосетей

Поставщиком тепловой энергии всех многоквартирных домов является ООО «Карелэнергоресурс» г. Петрозаводск.

Границей разграничения балансовой принадлежности в многоквартирных домах, где установлены  общедомовые прибора учета ТЭ, является место соединения ОПУ с общедомовой сетью теплоснабжения дома, в иных случаях – внешняя граница стены дома.

Договор энергоснабжения тепловой энергией с ресурсоснабжающей организацией находится в стадии заключения.

Объемы потребления теплоэнергии, рассчитанные по показаниям ОПУ ТЭ и действующим нормативам за базовый период подробно указаны в расчетах к соответствующим пунктам мероприятий Программы.

## Тарифы и нормативы потребления энергетических ресурсов по состоянию на 10.11.2016

Тарифы и нормативы потребления энергоресурсов, принятые для расчета мероприятий и показателей Программы указаны в нижеприведенных таблицах №  4, 5, 6.

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ И

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУПИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

в 2016 году

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды составляет:

Таблица № 4

| №№ пп | Группы оборудования | Единица измерения | Величина норматива | Основание (нормативно-правовой акт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осветительные установки | кВт*ч на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 0,36 | Приказ государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28.08.2012 №41 |
| 2 | Системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие, усилители телеантенн коллективного пользования |  | 0,16 |  |
| 3 | Насосное оборудование холодного водоснабжения, а также системы отопления и другое оборудование |  | 0,86 |  |

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ И

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ,

ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 9 МЕСЯЦЕВ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУПИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с «01» июля 2016 года

Таблица № 5

| №№ пп | Категория многоквартирного (жилого) дома | Теплоснабжение | Основание (нормативно-правовой акт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | централизованное теплоснабжение с оплатой услуги в течении отопительного периода | централизованное теплоснабжение с оплатой услуги в течении календарного года | на обще-домовые нужды, Гкал/м2 в мес. |  |
|  |  | 9 мес., Гкал/м2 в мес. | 12 мес., Гкал/м2 в мес. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1-этажные дома (до 1999 года постройки) | 0,03013 | 0,0226 | - | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия №196 от 29.06.2016г. |
| 2 | 1-этажные дома (после 1999 года постройки) | 0,02952 | 0,02214 | - |  |
| 3 | 2-этажные дома (до 1999 года постройки) | 0,03005 | 0,02254 | - |  |
| 4 | 2-этажные дома (после 1999 года постройки) | 0,0295 | 0,02212 | - |  |
| 5 | 3-4-этажные дома (до 1999 года постройки) | 0,03 | 0,0225 | - |  |
| 6 | 3-4-этажные дома (после 1999 года постройки) | 0,03 | 0,0225 | - |  |
| 7 | 5-этажные дома (до 1999 года постройки) | 0,02973 | 0,0223 | - |  |
| 8 | 5-этажные дома (после 1999 года постройки) | 0,0287 | 0,02153 | - |  |

С В Е Д Е Н И Я

О ЦЕНАХ И ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИИ ЧУПИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

в 2016 году

Таблица № 6

| Коммунальная услуга | Действующий тариф, руб. | Основание (нормативно-правовой акт) |
| --- | --- | --- |
|  | С «01» января по «30» июня 2016 года | С «01» июля по «31» декабря 2016 года | Объем коммунальной услуги за расчетный период (календарный месяц) |  |
| Отопление (за 1 Гкал) | 3529,21 |  | 1. По общедомовому прибору учета тепловой энергии (ОПУ). 2. При отсутствии ОПУ по установленному нормативу | Постановление государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам №294 от 18.12.2015г. Постановление государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам №34 от 07.06.2016г. |
|  |  | 3300,00 |  |  |
| Электроснабжение (в домах, оборудованных электроплитами и электрическими водонагревателями) (за 1 кВт/час) | 2,05 | 2,20 | 1. По общедомовому прибору учета электрической энергии (ОПУ). 2. По квартирному прибору учета электрической энергии | Постановление государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам №300 от 23.12.2015г. |
| Электроснабжение (в домах, с газовыми плитами) (за 1 кВт/час) | 2,93 | 3,15 | 1. По общедомовому прибору учета электрической энергии (ОПУ). 2. По квартирному прибору учета электрической энергии |  |

# План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленной на достижение целевых показателей и финансовые потребности для его выполнения

| Программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере управления многоквартирными домами | ЭЭ/1-2016 |
| --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Республика Карелия |
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Чупинское городское поселение" "Чупинский комбинат благоустройства" (МУП "Чупинский комбинат благоустройства") |
| ВСЕГО (ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ) | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | Источник финансирования |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | 14 680,60 | 1 130,72 | 6 038,22 | 2 781,30 | 3 026,17 | 1 704,19 | Всего |
|  | 10454,67 | 1 130,72 | 3 633,39 | 2 044,36 | 1 942,01 | 1 704,19 | собственные средства |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | заемные средства |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет субъекта РФ |
|  | 4225,93 | 0,00 | 2 404,83 | 736,94 | 1 084,16 | 0,00 | бюджет МО |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетный фонд |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | лизинговые платежи |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прочие |
| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | Источник финансирования |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями с учетом положений не препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности и энергосбережению. Разработка и утверждение схем внутридомовых сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 579,54 | 21,83 | 131,00 | 136,24 | 141,70 | 148,77 | Собственные средства |
| 2 | Закрытие тепловых контуров в домах (проведение утеплительных мероприятий). | Снижение инфильтрации и теплопотерь от 10 до 15 %. Увеличение срока службы строительных конструкций домов | 5 073,28 | 582,00 | 1 090,00 | 1 086,40 | 1 129,46 | 1 185,42 | Собственные средства |
| 3 | Замена деревянных оконных блоков в подъездах домов на блоки ПВХ при выявлении их полного износа. |  | 3 517,88 | 0,00 | 314,05 | 149,25 | 300,85 | 0,00 | Собственные средства |
|  |  |  |  | 0,00 | 1 131,72 | 537,85 | 1 084,16 | 0,00 | Бюджет МО |
| 4 | Замена новых дверных блоков с доводчиками на входах в подъезды домов при выявлении полного износа входных дверей. |  | 1 550,93 | 0,00 | 623,85 | 272,94 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
|  |  |  |  | 0,00 | 455,05 | 199,09 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
| 5 | Восстановление теплоизоляции на трубопроводах в домах. | Снижение теплопотерь от 10 до 15 %, повышение надежности эксплуатации | 410,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | Собственные средства |
| 6 | Замена запорной арматуры на вводах в дома и стояках в системе ЦО. | Снижение теплопотерь от 10 до 15%, балансировка системы отопления, повышение надежности эксплуатации | 1 620,00 | 420,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Собственные средства |
| 7 | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии в МКД по адресу: п.Чупа, ул. Пионерская, д.65. | Экономия потребления энергоресурсов на 36 %, уточнение нормативов потребления | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| 8 | Приобретение оборудования: 1.для измерения параметров теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе на вводе в дома; 2.диагностики состояния внутридомовых инженерных систем; 3.проведения тепловизионных обследований домов | Учет и контроль параметров подачи в дома ресурса. Уточнение нормативов потребления ресурса | 257,77 | 0,00 | 257,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| 9 | Проведение энергетического обследования (энергоаудита), составление энергетических паспортов домов. | Оптимизация использования энергоресурсов т снижения энергозатрат. Выполнение требований ФЗ 261 по энергосбережению. | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| 10 | Установка датчиков движения и замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства для освещения лестничных клеток жилых домов. | Экономия электроэнергии на общедомовые нужды на 94 % | 1 068,89 | 0,00 | 706,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
|  |  |  |  | 0,00 | 362,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
| 11 | Установка энергоэффективного морозо-, влагостойкое светового оборудования для внутридомового дворового и уличного освещения. | Экономия электроэнергии на общедомовые нужды на 86 % | 442,89 | 0,00 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
|  |  |  |  | 0,00 | 197,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
| 12 | Замена устаревших индивидуальных приборов учета электрической энергии на новые, класса точности 2,0 и выше | Экономия потребления энергоресурсов, уточнение нормативов потребления | 68,32 | 6,89 | 31,90 | 29,53 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |

# значение целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципального предприятия «Чупинский комбинат благоустройства» по итогам реализации настоящей программы

| Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере управления многоквартирными домами | ЭЭ/1-2017 |
| --- | --- |
| Субъект Российской Федерации |  | Республика Карелия |
| Наименование организации |  | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Чупинское городское поселение" "Чупинский комбинат благоустройства" (МУП "Чупинский комбинат благоустройства") |
|  | Изменение технико-экономических показателей в результате реализации мероприятий |
|  | Обеспечение общедомовыми приборами учета тепловой энергии потребителей | Объем потребления тепловой энергии МКД по адресу: п. Чупа, ул. Пионерская, д. 65 до и после установки ОПУ | Ежегодный фактический объем потребления тепловой энергии МКД | Ежегодные затраты на оплату тепловой энергии потребителями МКД | Замена устаревших индивидуальных приборов учета электрической энергии на новые, класса точности 2,0 и выше, ед. | Ежегодный фактический объем потребления электрической энергии многоквартирными домами на общедомовые нужды | Ежегодные затраты по потреблению электрической энергии на общедомовые нужды, тыс. руб. |
|  | ед. | Гкал | Гкал | тыс.руб. | ед. | тыс.кВт*ч. | тыс. руб. |
| Показатели в целом по Предприятию до реализации программы | 24 | 793,37 | 9 267,02 | 30 581,16 | 347 | 133,38 | 293,44 |
| Показатели в целом по Предприятию после реализации программы | 25 | 511,57 | 7 876,97 | 25 993,98 | 0 | 9,90 | 21,78 |
| Экономия энергоресурсов после реализации программы | 0 | 281,80 | 1 390,05 | 4 587,17 | 0 | 123,48 | 271,66 |

# система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы

Для целей постоянного мониторинга за ходом реализации Программы и системы реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению специалистами муниципального предприятия ежеквартально (ежегодно) составляется отчет по нижеприведенной форме о ходе реализации работ, обеспечивающих планомерное внедрение мероприятий Программы и своевременное реагирование на отступление от плана Программы.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА ПЕРИОД _____________________

Форма 1

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА ПЕРИОД ____________________

Форма 2

| N строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1... |  |  |  |  |

# Заключение

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения и теплоснабжения объектов предприятия;

полное завершение оснащения всех потребителей многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципального предприятия индивидуальными приборами учета расхода электрической энергии соответствующими требованиям технического регламента (класса точности 2,0 и выше);

дооснащение ряда потребителей приборами учета тепловой энергии;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов

- тепловой энергии не менее 15%;

- электрической энергии, расходуемой на общедомовые нужды многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципального предприятия  более 90%;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации ряда мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении муниципального предприятия.

Ежегодная экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 4858,83 тыс. рублей (в ценах 2016 года). Ежегодная экономия тепловой энергии за период реализации Программы составит 1671,85 Гкал и электрической энергии 123,48 тыс. кВт*ч.

Ежегодная суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит – тепловой энергии и электрической энергии – 357 т.у.т., или 235 тонн каменного угля, что при температуре наружного воздухи -25оС  равнозначно 6-ти дневной топливной загрузке Чупинской центральной котельной.

Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 5 лет.

# Приложения К программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 – 2020 годы

| РАСЧЕТ к пункту 1 Программы ЭЭ/1-2017 |
| --- |
| ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ МУП "ЧУПИНСКИЙ КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" |
| №№ пп | Мероприятие | Вид коммунальной услуги | Исполнитель работ / Поставщик ресурса | Статьи затрат | Стоимость работ в ценах 2016 года, тыс. руб. | Источник финансирования работ |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, с учетом положений не препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности и энергосбережению. | Тепло- снабжение | ООО "Карелэнерго- ресурс" (ИНН 1001012875) | 1. ФОТ персонала с налоговыми начислениями на ФОТ | 313,22 | 11,80 | 70,80 | 73,63 | 76,58 | 80,41 | Собствен- ные средства |
|  |  |  |  | 2. Услуги связи | 15,93 | 0,60 | 3,60 | 3,74 | 3,89 | 4,09 |  |
|  |  | Электро-снабжение | АО "ТНС энерго Карелия" (ИНН 1001249017) | 3. Почтовые расходы | 18,58 | 0,70 | 4,20 | 4,37 | 4,54 | 4,77 |  |
|  |  |  |  | 4. Информационные консультационные услуги | 44,24 | 1,67 | 10,00 | 10,40 | 10,82 | 11,36 |  |
|  |  | Водо- снабжение и водо- отведение | ООО "Лоухский Водоканал" (ИНН 1018003389) | 5. Хозяйственные расходы, включая канцелярские расходы | 28,31 | 1,07 | 6,40 | 6,66 | 6,92 | 7,27 |  |
|  |  |  |  | 6. Содержание оборудования, используемого для нужд управления | 26,99 | 1,02 | 6,10 | 6,34 | 6,60 | 6,93 |  |
| 2. | Разработка схем внутридомовых инженерных сетей | Тепло-, электро-, водоснабжение и водоотведе-ние | Инженер предприятия | 7. Содержание помещений офиса | 17,25 | 0,65 | 3,90 | 4,06 | 4,22 | 4,43 |  |
|  |  |  |  | 8. Командировочные расходы | 88,48 | 3,33 | 20,00 | 20,80 | 21,63 | 22,71 |  |
|  |  |  |  | 9. Транспортные услуги | 26,54 | 1,00 | 6,00 | 6,24 | 6,49 | 6,81 |  |
| ИТОГО | х | х | 579,54 | 21,83 | 131,00 | 136,24 | 141,69 | 148,77 |  |